## Slide 1
Introductie Operationeel Vlootbeheer
Masterclass
Intro slijtage factoren loodzuur batterij

## Slide 2
Het leven van een loodzuur batterij
Gebruik Batterij
Status batterij
Capaciteit Batterij
&
Maximale Piekstroom
Slijtage factoren
Suboptimale Ontlaadtijd
Te lang
Te kort
Suboptimaal Ontladen
Seizoensinvloeden
Ontlaadgelijkmatigheid
Werkomgeving
Temperatuur
Accessoires op truck
Vloer
Stof
Levensduur batterij
Een batterij leeft zolang hij zijn operatie aan kan
Onvoldoende Laad en Rusttijd
Suboptimaal laden
Laadmoment (80%, shift, tussenladen)
Type lader (TrakAir, HF, Standaard)
Laadomstandigheden
sulfatering
massa-uitval
corrosie
ONTLADEN
LADEN
Gezond
Agressief
Gezond
Agressief
Overige factoren
Type truck
Grootte batterij
Ondeskundige gebruik
Suboptimaal onderhoud
Energiedekking

## Slide 3
Wat is sulfatering?
Wat is massauitval?
Wat is corrosie?
Sulfatatering Massauitval Corrosie
Wat is een batterij?

## Slide 4
Wanneer krijg je sulfatering?
Wanneer krijg je massauitval?
Wanneer krijg je corrosie?
Sulfatatering Massauitval Corrosie

## Slide 5
In het vervolg een vereenvoudigd overzicht:
Wat is sulfatering en wanneer ontstaat het?
Wat is massauitval en wanneer ontstaat het?
Wat is corrosie en wanneer ontstaat het?
Het gaat erom gevoel te krijgen voor hoe het ongeveer werkt!
Sulfatatering Massauitval Corrosie

## Slide 6
Sulfatering
Wat is sulfatering?
Kristalliseren van loodsulfaat waardoor een ondoordringbaar laagje op de plaat ontstaat. Hierdoor kan de plaat zijn werk niet meer doen. Als de sulfatering afbreekt verandert deze in massauitval. Naarmate er meer lagen sulfatering zijn, breken deze moeilijker af.
Wanneer ontstaat sulfatering?
Als een batterij lange periodes niets doet zonder geladen te worden
  Als het bijvoorbeeld meer dan een week duurt voor een batterij weer aan de lader gaat.
  Of als je een batterij in de schuur zet zonder deze regelmatig te laden.
Als je vaak onafgemaakte ladingen hebt krijg je stratificatie
  Als, zonder TrakAir, de laadtijd te kort is om te mengen blijft het zuur onderin hangen
  Stratificatie een agressieve vorm van sulfatatie
  Bij veel tussenladen is de kans dat een lading niet wordt afgemaakt groot
  Er kunnen vele redenen zijn waarom ladingen niet worden afgemaakt. Voorbeelden zijn gebruikers die niet opletten of verkeerd ingestelde laders.
Bij diepontladen neemt de kans dat loodsulfaat kristalliseert toe.
  Diepontladen betekent dat je de batterij te veel leegtrekt.

## Slide 7
Massauitval
Wat is massauitval?
Het verdwijnen van actieve massa die uit hun verband worden gedrukt en daardoor niet meer mee kunnen doen. Door massauitval wordt je batterij kleiner.
Wanneer ontstaat massauitval?
Bij veel piekstromen doordat massa uit de platen wordt gedrukt
  Piekstromen ontstaan
  Als de operatie te zwaar is voor de batterij
  Als de batterijtemperatuur hoog is, versnellen alle processen en slijt de batterij meer. Het oplopen van de batterijtemperatuur kan vele oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:
    niet afgemaakte ladingen of te lang doorladen
    batterij geen rust gunnen
    corrosie of sulfatering waarbij de interne weerstand verhoogt waardoor de batterij extra warm wordt
  Bij corrosie of sulfatering verhoogt de kans op piekstromen door de interne weerstand
Bij sulfatering of stratificatie
  Het gesulfateerde deel van de batterij valt uit het raster waardoor massauitval ontstaat.

## Slide 8
Corrosie
Wat is corrosie?
Actief materiaal (looddioxide) van de positieve pool gaat zich geleidelijk verspreiden, waardoor er meer interne weerstand komt. Het effect is dat het meer moeite kost om energie in en uit de batterij te krijgen.
Wanneer ontstaat corrosie?
Bij te lang doorladen meestal doordat de lader niet goed is ingesteld
  Kan gebeuren als de lader niet wordt ingesteld op de slijtage van de batterij.
  Bijvoorbeeld als er massauitval is, is de batterij eigenlijk kleiner geworden. Als de lader dat niet ‘weet’ denkt hij dus dat hij de oorspronkelijke gezonde batterij aan het laden is en laadt hij te lang door.
  Bijvoorbeeld als de temperatuur in de batterij extreem hoog is, is een batterij sneller vol. Als de lader dat niet ‘weet’ gaat hij te lang door met laden. Door te lang doorladen gaat de temperatuur extra omhoog. Als hij dan geen rusttijd heeft om extra af te koelen gaat hij weer heet de operatie in!

## Slide 9
Diepontlading
Onafgemaakte ladingen
Hoge temperatuur in de batterij
Te lang doorladen
Te veel piekstromen
Sulfateren
Massauitval
Corrosie
Gevolg van te veel piekstromen
Kans op:
Kans op:

## Slide 10
Diepontlading
Onafgemaakte ladingen
Hoge temperatuur in de batterij
Te lang doorladen
Te veel piekstromen
Sulfateren
Massauitval
Corrosie
Gevolg van hoge temperatuur in de batterij
Kans op:
Kans op:

## Slide 11
Diepontlading
Onafgemaakte ladingen
Hoge temperatuur in de batterij
Te lang doorladen
Te veel piekstromen
Sulfateren
Massauitval
Corrosie
Gevolg van onafgemaakte ladingen
Kans op:
Kans op:

## Slide 12
Diepontlading
Onafgemaakte ladingen
Hoge temperatuur in de batterij
Te lang doorladen
Te veel piekstromen
Sulfateren
Massauitval
Corrosie
Gevolg van onafgemaakte ladingen
Kans op:
Kans op:

## Slide 13
Diepontlading
Onafgemaakte ladingen
Hoge temperatuur in de batterij
Te lang doorladen
Te veel piekstromen
Sulfateren
Massauitval
Corrosie
Gevolg van onafgemaakte ladingen
Kans op:
Kans op:
Vraag: leidt de temp tot piekstromen of de verhoogde weerstand agv sulfatering en corrosie? En deze zorgt ook voor de hogere temp
Hoe veroorzaakt temperatuur te lang doorladen?
Verder werkt temp als katalisator op alle chemische processen
Is te veel piekstromen hetzelfde als te hoge ontlaadstroom?